## Slide 1
MULTI-SIM SOFTWARE ARCHITECTURE
多 SIM 架构重构
问题分析与软件设计
身份、连接、状态与兼容边界
业务与设计判断 / 总体方案 / 技术附录
架构综合评审 / V24 · 2026.10
EVIDENCE
DOMAIN
CODE
PROOF
设计
design rationale
01 / 85

## Slide 2
02 / 目录
目录：六个设计问题构成主报告
主报告 P3–45 按问题推导方案，源码、模型与协议细节放在技术附录
01
业务能力与核心挑战
SIM 管理提供什么能力，演进与状态变化带来什么风险
P3–7
02
问题证据与设计缺口
代码与反例如何证明逻辑抽象和生命周期责任不足
P8–13
03
设计原则与参考选择
依据问题比较方案，限定平台参考和建模工具的作用
P14–19
04
总体方案与多 SIM 演进
区分职责、分层与构建边界，说明模型如何支持演进
P20–28
05
状态治理与用例闭环
先明确有效性与完成契约，再用 Profile 场景检验方案
P29–36
06
兼容边界与验证依据
保持旧契约，分别验证扩展与状态治理，明确未闭环约束
P37–45
技术附录
A 证据与 AOSP 补充
P46–51
B 详细模型与实现设计
P52–75
C 异步有效性与恢复协议
P76–85
论证顺序：问题证据、方案取舍、总体架构、状态协议、兼容与验收
多 SIM 架构重构 · V24 / 目录
02 / 85
Notes: 主报告用六个递进问题组织设计：SIM 提供什么业务能力，现状为何难演进和维护状态，按什么原则选择模型，总体方案怎样支持多 SIM，状态与 Profile 用例如何保证正确，兼容和验证怎样证明结果。正文到 P45 结束，后续三个技术附录分别保存证据与 AOSP 补充、详细模型与实现、异步有效性与恢复协议。
演讲按主报告推进，技术评审可跳转到附录核对具体规则。源码统计与 C++ 细节不打断总体论证，主报告中出现的设计机制均有相应详细页和来源。

## Slide 3
当前多卡能力：管理数量与业务并发分别验收
附件反映相应历史基线的支持范围，实际产品能力还需结合 Feature、RIL 与设备核对
“三卡”可以表达三个逻辑订阅，不能直接推出三路同时业务可用
维度 | 附件中的现状依据 | 重构与验收含义
功能和定制基础 | SIM、安全、文件、账户、STK、eSIM Feature 和厂商扩展覆盖较广 | 保留已有能力与裁剪方式 功能覆盖和拓扑扩展分别评价
三卡语义 | 主要面向双 pSIM + eSIM 订阅 eSIM 位置受电路、参数和产品配置影响 | 不固定为 slot-2 = eSIM 管理数量与驻网 / 业务并发分开
MEP 支持范围 | eSIM API 已有 portIndex 账户和状态仍存在 slot 级假设 | 按端口检查绑定与状态隔离 接口含 Port 不代表全链路已支持
Radio 与扩展方向 | 当前 Radio Protocol 偏向两个主要资源 多 eUICC、N 订阅 / M 资源需完整模型 | 使用能力发现与约束矩阵 DSDS / DSDA 不直接换算芯片数
历史扫描数值与四卡工作量估计保留为待复核资料，不作为当前代码测量、硬件能力或排期承诺。
第 1 章 / 1.1 业务与边界
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 1 章 / 1.1 业务与边界
返回目录
05 / 85

## Slide 4
第 1 章 / 1.2 演进与状态挑战
扩展与维护负担：同一变化需要多处理解
当前结构提示修改传播与状态联动风险，实际工作量和故障影响仍需固定基线验证
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 1 章 / 1.2 演进与状态挑战
返回目录
06 / 85
变化触发 | 现有结构涉及的知识 | 需要验证的负担
增加订阅或端口 | 账户索引、slot / Port 映射 默认角色与 Radio 容量共同参与 | 同类扩展修改了哪些模块和规则 数量分支能否由能力与映射承接
换卡、切换与重启 | 同一位置对应新的身份、会话或加载轮次 回调、缓存与通知需要重新关联 | 旧结果是否进入新状态 故障修复是否需要跨模块调整时序
角色与资源变化 | 用户偏好、有效选择与设备执行相互关联 部分成功与恢复责任需要明确 | 一个规则是否被多处解释 设备生效后能否确认并恢复
维持外围业务 | API、状态通知、DataShare 与启动依赖 共同构成消费者可见行为 | 局部改动影响哪些消费者 回归范围能否由契约和追踪关系确定
设计目标是收敛修改范围，并让状态变化与恢复责任可追踪
P8–12 展开代码与反例。合入频次和结构分析不能直接证明非线性成本或生产故障。
Notes: 本页从扩展与维护场景说明架构问题的影响路径。证据基于本材料 P8–12 的源码结构和反例，以及 P47–49 的历史合入分析。多组 slot 级对象、混合账户字段和角色资源联动说明相应知识分布在多个实现入口，不直接证明扩卡工作量呈指数或其他非线性增长，也不证明具体生产故障率。扩展成本需在固定代码、设备和 Feature 基线选择同类任务后比较修改规则、模块与测试范围。目标设计把这些知识交给明确 Owner，同时保留外部兼容和设备约束。验收对应 P44 的同类任务比较。

## Slide 5
核心挑战：能力扩展与状态可信度同时受限
业务需要可持续的多卡演进，也需要能判断当前对象和业务是否可用
两类问题：多 SIM 演进与状态可信度。共同约束：保持既有外部契约。
业务挑战 | 现有设计带来的负担 | 需要达到的结果
增加卡数与卡形态 | 身份、位置、角色和资源联动变化 数量分支扩散到多个模块 | 能力变化有明确修改范围 管理订阅与通信并发分别表达
换卡、切换与重启 | 同一位置对应的对象和加载轮次变化 旧结果与当前状态难以准确区分 | 业务状态有清晰归属与有效期 成功、未知和恢复各有语义
保持既有通信业务 | 接口、启动依赖、设备副作用高度耦合 局部改动可能影响外围业务 | 外部契约有独立保护 设计变化可验证且满足回退条件
后续用代码与反例解释设计缺口，再由问题推导边界和协议。
第 1 章 / 1.2 演进与状态挑战
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 1 章 / 1.2 演进与状态挑战
返回目录
07 / 85

## Slide 6
代码证据：slotId 关联不同语义与生命周期
先看索引与调用链承接了什么知识，再解释为何修改会传播
相同下标便于找到运行对象，却不足以完整表达业务对象之间的关系
代码形态 | 隐含约束与后果 | 暴露的设计缺口
多组 Manager vector | 依靠同一 slot 下标和初始化顺序关联 跳过特殊 slot 时容易出现生命周期分歧 | 位置索引同时关联多类对象 对象身份和生命周期需要独立表达
localCacheInfo_[slotId] GetSimId(slotId) | 账户查询隐含一槽一有效身份 MEP 下必须回答“哪个 Port / 订阅” | 当前位置不唯一决定业务身份 Port、订阅和绑定的语义需明确
SimRdbInfo 多类字段 | 身份、位置、角色、安全载体与加载数据混放 数据库字段成为隐式领域边界 | 不同事实缺少清晰修改责任 组合视图与权威状态需要区分
SetPrimarySlotId / RadioProtocol | 主卡联动角色、资源、参数和持久化 设备成功后可能留下部分更新 | 业务目标与设备步骤耦合 完成与失败条件需要完整定义
EsimFile[slotId] + portIndex | 操作入口认识 Port，账户 / 通知未完整对齐 类型依靠 ATR、参数和特殊 slot 推导 | 技术路由与业务关系未充分隔离 能力、位置与身份需要明确映射
这些源码形态提供设计诊断依据，具体路径与运行影响仍需按目标版本核对。
第 2 章 问题证据与设计缺口
2.1 数据与流程抽象 P8–10 2.2 状态风险与设计要求 P11–13
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 2 章 / 2.1 数据与流程抽象
返回目录
08 / 85

## Slide 7
SIM 状态复杂性：同一字段承接多种责任
源码基线 b2ddf49 · 事实、加载过程、命令结果和兼容投影未形成统一协议
治理对象是语义、生命周期和提交规则；增加一把锁或一个类不能单独解决。
已确认结构：卡应用、文件完成与业务流程共同影响对外 SimState
复杂性来源 | 代码路径 / 事实 | 治理要求
状态语义混用 | READY：RIL 应用观测；LOADED：文件流程 NOT_READY：解锁过渡；UNKNOWN：多种原因 | 内部按状态轴表达 旧枚举仅作为兼容投影
写入与锁范围分散 | Handle / Manager / IccFile 多入口 公共标志、多套锁与直接设值 | 列明每项事实的准入入口 检查与提交在同一执行域
提交与消费脱节 | Records 通知与 LOADED 回写有先后 Observer / Registry / 广播各自发布 | 提交不可变快照后投递 明确版本、失败与回放
变化源相互牵动 | 状态处理联动账户、配置、主卡与清理 注册回放可能触发全局事件 | 消费者按必要事实幂等处理 技术事件不跨越业务边界
第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
返回目录
11 / 85

## Slide 8
优先风险：完成归属与状态有效性不明确
区分代码行为已确认与生产影响待验证；已有保护继续保留
先用故障注入锁定反例，再选择最小修复，避免先做全面状态机重写。
事件已到达，不等于本次命令完成；状态相同，不等于会话相同
反例窗口 | 审查结论与证据边界 | 需要保护的规则
F01 无关事件唤醒 | 统计超时进入通用完成分支：已确认 对同步请求的实际影响：待注入复现 | 仅匹配请求与类型可完成 超时不证明硬件未执行
F02 日志映射遗漏 | 状态 4–11 不在字典，访问未检查 end() 是否崩溃取决于输入与宏求值 | 未知值安全输出 枚举与转换覆盖可检查
F03 同状态换身份 | READY/A → READY/B 可跳过缓存更新 中间状态与指定 ICCID 过滤需核对 | 身份 / 状态分别判定 换会话先使旧工作失效
F04 旧加载响应 | serial 关联已存在；加载代次不足 跨轮旧请求影响缓存：待调度验证 | 会话 + 代次 + 请求共同校验 先准入，再写缓存与完成集合
第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
返回目录
12 / 85

## Slide 9
第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
问题、设计机制与验收依据
两类核心问题分别落实到边界和协议，外部兼容约束贯穿整个方案
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 2 章 / 2.2 状态风险与设计要求
返回目录
13 / 85
问题与证据 | 必要设计机制 | 对应验收
身份与位置混用 P8–10 | Source、SubscriptionId 与 Binding 分开 角色意图与资源执行各有 Owner 模型与扩展机制见 P20–28 | 换槽、增端口与未启用 Profile 场景 分别验证身份、映射和容量 同类扩展修改范围见 P44
状态有效性与完成混用 P11–12 | 请求、会话、加载轮次分别准入 事实提交、通知与未知结果恢复分开 协议与用例见 P29–36 | 重放无关唤醒、换身份及旧加载反例 断言不串写、不误完成、可恢复 故障场景见 P43
知识与写入责任分散 P8–10 | Owner 维护规则，应用用例协调 跨 Owner 按版本、预留和恢复协作 责任与一致性见 P23、P58 | 规则修改有明确归属 检查旁路写入、依赖与调用方负担 追踪与成本检查见 P44、P73
外部契约与内部结构耦合 P4、P7 | Compatibility ACL 保持旧语义 数据读取、生命周期另设兼容边界 兼容机制见 P37–41 | 同一契约下检查 API、事件与数据 覆盖 ABI、设备副作用和停止回退 验收设计见 P40、P42
采用模型与协议的理由来自上述问题，收益以行为和修改范围验证
Notes: 本页建立主报告的追踪关系。P8–10 的结构证据导出身份、连接、角色和资源的分离，以及规则的唯一维护责任。P11–12 的反例导出请求、会话和加载轮次的准入及未知结果恢复。P4 的外围消费者和 P7 的兼容约束导出独立的旧契约适配、数据兼容与生命周期验证。四个上下文和 DDD 工具是候选实现机制，不能因采用某方法便认定收益成立。P44 同时比较扩展与状态治理任务，P43 验证已选反例。没有测量记录或产品结果时，只能说明设计目标和验证方法，不能宣告已降低成本或已完成验收。

## Slide 10
软件设计原则：按变化划分职责，接口承接复杂性
信息隐藏与深模块用于检验逻辑抽象的质量
设计应让调用方理解业务目标和必要约束，减少对内部步骤的依赖
原则 | 针对当前问题的应用 | 设计检查
信息隐藏 | 身份、连接、角色和资源分别维护 同一规则只有清晰的权威来源 | 变化是否主要留在相应责任内 调用方是否重复实现同一判断
深模块 | 复杂用例内聚执行、核实与恢复 公开受理、完成、未知与副作用 | 接口是否足以正确使用 调用方是否仍需拼装内部流程
生命周期显式化 | 对象身份与当前位置分开 状态更新说明作用域与有效期 | 相同位置能否识别不同会话 旧工作是否明确失效
适度通用与最小分层 | 提炼已有 N/M 能力与映射变化 简单查询保留直接只读路径 | 是否消除数量分支和纯转发层 新增成本是否有具体问题依据
原则提供判断标准；本地不变量、设备约束和外部契约共同决定具体模型。
第 3 章 设计原则与参考选择
3.1 原则与平台参考 P14–17 3.2 建模与方案取舍 P18–19
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
返回目录
14 / 85

## Slide 11
本平台服务边界：独立 eSIM SA 与 Core Runtime 共存
依据附件 01 / 03 的接口与初始化证据，分别表达服务边界和进程内运行责任
本地模型沿用既有服务契约，Core 运行接口与独立 eSIM SA 各有职责
Core Service / SA 4010
telephony 进程内的 SIM 状态、安全、文件、账户
EsimManager / EsimFile 保留 eSIM Runtime
ISimManager / IEsimManager 经 RIL 访问设备
独立 eSIM 服务 / SA 66250
EsimServiceClient 通过 IEsimService 访问
Profile 下载、切换、OSU 等服务接口
实际进程与恢复责任需在实现仓核对
边界 | 架构含义
领域与服务边界 | SA 独立不自动形成正确领域模型，业务身份和事实 Owner 仍需统一
SO 拆分范围 | 只提取 Core 内 SIM / eSIM Runtime，保持现有 SA、IPC、数据库和启动时序
部署与隔离判断 | 独立 SA 不直接证明独立进程或故障隔离，不能据此扩大重构范围
AOSP LPA 用于职责参考。本平台以 IEsimService、Core 接口和对应实现仓的实际契约为准。
第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
返回目录
15 / 85

## Slide 12
AOSP 对象与映射：物理结构、逻辑连接和身份分开
模型关系图用于消除术语歧义，不用于直接决定事务或聚合边界
physicalSlotIndex、portIndex、phoneId / 逻辑槽、subId 具有不同作用域
UiccSlot
物理位置
UiccCard
UICC / eUICC 载体
UiccPort 0..N
数量受设备能力限制
UiccProfile
当前端口卡应用
SubscriptionInfo / subId
订阅身份与激活关系
Phone / 逻辑 Modem
活动逻辑协议栈
映射到物理 Slot + Port
一个 Port 至多关联
一个 UiccProfile
默认语音 / 短信 / 数据选择引用 subId
已安装 Profile 库存另由 eSIM 服务提供
MEP 打破“一个物理槽只有一个运行端点”的假设。这里的关系不等于本系统必须复制的类结构。
第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
返回目录
16 / 85

## Slide 13
AOSP 参考的采用边界
借鉴职责和映射关系，保留本系统的部署、兼容和实时约束
模型可扩展与产品并发能力是两项独立验证
参考项 | 值得采用的设计思想 | 需要限制或另行验证
分层对象 | 物理槽、卡、端口、订阅分别表达 避免一个 slotId 贯穿全部语义 | 不复制整棵 Java 对象图 聚合仍由本系统不变量推导
服务与策略分工 | 订阅存储与默认策略职责可区分 设备协议由适配边界承接 | AOSP Controller / 单例不是 DDD 边界 线程和生命周期不能机械移植
MEP 与多 Modem | 显式端口及逻辑栈到物理端点映射 | MEP 不等于四卡同时通信 受硬件、HAL、厂商与业务能力限制
eSIM 与兼容 | LPA、系统服务与设备访问职责清楚 | 不以参考为由改变 SA、IPC 或进程 下载授权与 UI 生命周期单独保留
AOSP 提供职责分离参考，本地设计由变化原因、不变量与外部契约共同决定。
第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.1 原则与平台参考
返回目录
17 / 85

## Slide 14
DDD 的采用依据：先确定语义与边界，再保护规则
将设计要求落实为业务语言、职责和一致性责任
战略 DDD 定义模型在哪里有效，战术工具由具体不变量与复杂度决定
设计要求 | 采用的 DDD 方法 | 产生的设计结果
区分身份、位置与角色 | 统一语言与带类型的标识 明确含义、范围和生命周期 | 业务对象与当前连接分开 同一术语在边界内含义一致
隔离不同变化原因 | 限界上下文与协作关系 明确事实和规则的维护责任 | 公开命令、查询与事实契约 跨边界共享必要信息
保护必须共同成立的规则 | 先写不变量，再决定聚合 对象关联不直接决定事务范围 | 本地提交边界和受控状态入口 长设备流程另定义恢复协议
保持兼容并控制依赖 | 兼容边界与端口适配 内部模型与外部契约分别定义 | 旧接口映射保持独立 设备、存储和生命周期可验证
DDD 提供业务建模工具，硬件效果、并发、时延和恢复仍由具体协议解决。
第 3 章 / 3.2 建模与方案取舍
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.2 建模与方案取舍
返回目录
18 / 85

## Slide 15
第 3 章 / 3.2 建模与方案取舍
方案取舍：职责边界与最小实现
选择能够覆盖已识别问题的改造范围，建模和分层按真实复杂度采用
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 3 章 / 3.2 建模与方案取舍
返回目录
19 / 85
方案 | 能够解决什么 | 仍需承担的限制与成本
保留 slot 中心结构 逐项修复缺陷 | 可直接修复确定的越界、等待与准入问题 短期改动范围较小 | 身份、连接和角色仍需多处解释 不能单靠局部补丁消除扩展时的规则重复
按责任抽离模型与协议 本方案采用 | 分别维护身份、连接、资源和长用例 用 Runtime 统一异步有效性 用兼容边界保持既有行为 | 增加必要版本、恢复记录与协调逻辑 边界粒度、运行预算与收益仍需验证 简单查询和纯规则保持直接
进一步拆成多个服务 按隔离需求另行评估 | 需要独立部署或故障隔离时 可以形成额外运行边界 | 新增 IPC、失败模式与一致性成本 现有问题不能单独证明必须新增服务 本次保留原进程与 SA
先确定事实与不变量，再选择聚合、端口和必要层次
SO 拆分隔离构建依赖。DDD 划分业务责任。两者均不能代替状态协议或行为验收。
Notes: 本页比较整体改造范围，不预设 DDD 或服务化天然优于简单方案。已确定的局部缺陷应采用最小可验证修复；当同一业务知识持续散落于不同入口时，仅补充 slot 条件不能独立解决责任问题。本方案选择保留既有部署，逐项抽离事实和规则，给跨设备长操作定义恢复协议。复杂度确有需要时才引入聚合、领域服务和存储端口。独立 SIM SO 是同进程构建边界，与新增 SA 或进程不同，不能宣称获得进程级故障隔离。依据为 P13–18、P32、P37–38、P67–75。

## Slide 16
总体方案：业务逻辑边界与运行支撑
四个业务上下文划分规则归属，卡运行与既有功能由支撑模块承接
各 Owner 维护事实与规则，公开必要语义并隐藏其实现变化
订阅与角色 Subscription Management
身份生命周期、角色意图
DefaultRolePolicy / 有效选择
连接与映射 Hardware Topology
物理端点、逻辑映射、Binding
已接受的拓扑观测与版本
业务操作 Subscription Operation
激活 / 主卡切换 / Profile 操作
按用例编排、核实、恢复与补偿
资源管理 Radio Resource
候选方案、资源预留和分配
引用已确认的映射与资格
UiccRuntime 支撑模块
卡应用 / PIN、PUK / Records / 会话代次
通过稳定端口连接既有 RIL、存储和 eSIM 服务
上下文划分责任，层次组织实现，SO 划定构建边界。三种视角的对应见 P24–25、P38。
第 4 章 总体方案与多 SIM 演进
4.1 总体模型与责任 P20–25 4.2 演进机制与容量 P26–28
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
返回目录
20 / 85

## Slide 17
统一语言：硬件接入、运行端点与订阅身份
对象位置与生命周期分别命名，旧 slot 语义由兼容层按契约解析
术语 | 本材料的统一含义 | 使用规则
SIM / Card | SIM 按接口明确指凭据、应用或订阅 Card 指 UICC / eUICC 安全载体 | 避免全局 Sim 对象混装状态 卡存在、应用状态和身份分开
HardwareEndpoint | 设备中的卡能力接入位置 HardwareEndpointId 标识该位置 | 涵盖可插拔 UICC 与嵌入式 eUICC CardHardwareEndpoint 归一为此名称
RuntimeEndpoint / EndpointId | RuntimeEndpoint 定位运行路由 EndpointId 是其标识，应用另定作用域 | 位置标识不包含会话生命周期 有效性另外引用 SessionRef
Slot / LogicalModem | PhysicalSlotId / LogicalSlotId 分开 LogicalModemId 表达逻辑协议栈 | 平台索引由 Adapter 转换 不默认等于端点、订阅或芯片数
Profile / Source / Binding | ProfileKey = EuiccId + ProfileId Source 是凭据来源，Binding 是当前连接 | pSIM 用卡与应用作用域的来源引用 已安装、已启用、当前应用分开
Subscription / SessionRef | SubscriptionId 是业务身份 SessionRef 是端点会话的有效性标识 | 身份延续按产品规则 设备、端点与加载代次见 P76
标识回答“是谁、在哪里”，代次回答“这次结果现在是否仍有效”。
第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
返回目录
21 / 85

## Slide 18
目标对象关系：硬件分叉，订阅身份归一
使用 HardwareEndpoint 表达接入位置，使用带类型的 Source 表达身份来源
pSIM 与 eSIM 保留载体和凭据差异，位置与资源通过动态关系连接
可插拔 UICC 接入点
RemovableUiccSlot
当前连接 PhysicalUicc
pSIM 凭据来源
UiccApplicationRef
应用身份与卡身份共同限定作用域
嵌入 / 集成 eUICC 接入点
Euicc + 已安装 Profile 库存
PortProfileBinding 表达当前启用连接
eSIM 凭据来源
ProfileKey = EuiccId + ProfileId
Port 为当前运行关联，不作为订阅主键
Subscription
SubscriptionId + 生命周期
唯一 SubscriptionSource
引用 pSIM 应用或 eSIM Profile
身份策略决定延续与重建
连接事实：Topology / Binding
角色选择：Subscription 资源执行：Radio
关系图不决定聚合。Profile 库存、当前卡应用、逻辑映射和资源分配分别有事实来源。
第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
返回目录
22 / 85

## Slide 19
状态责任：事实、操作进度与对外投影分开
Owner 是权威提交责任，允许多个合法输入通过同一规则接受
事实 / 意图 | 权威提交责任 | 协作约束
卡存在、应用、安全、Records | UiccRuntime 接受卡观测，维护端点会话与加载 | Topology 提供连接版本 旧会话不写入当前事实
端点、Binding、逻辑映射 | Hardware Topology 校验能力并接受连接观测 | 引用必要运行态事实 不改写卡安全或 Records
身份、偏好、有效角色 | Subscription Management 身份与角色意图分别维护 | 有效选择注明输入和策略版本 不等同资源分配或业务就绪
激活 / 切换流程进度 | Subscription Operation 保护步骤、证据与完成条件 | 只写本用例状态 通过契约请求其他 Owner
预留与资源分配 | Radio Resource 提交受容量与业务保护约束的分配 | 使用已确认映射及有效资格 不反向改写用户偏好
SimState / 综合业务就绪 | 只读投影与组合查询 每种契约有明确派生规则 | 无新增权威 writer 保留 inputVersions 与未知原因
各事实独立提交。组合视图需校验相容性，副作用前的复核与设备调度见 P58。
第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.1 总体模型与责任
返回目录
23 / 85

## Slide 20
映射与容量：身份、端点和逻辑栈分别建模
Topology 接受连接事实，Radio 管理资源计划、预留与逻辑分配
订阅数、可用端点数、逻辑栈数和业务并发能力不能互相代替
维度 | 目标表达 | 约束
身份与库存 | SubscriptionId / ProfileKey 订阅身份与已安装 Profile 分别查询 | 4 条订阅记录不表示 4 路并发 库存存在不等于运行可用
物理端点 | HardwareEndpointId + 运行端点引用 平台 slot 索引由 Adapter 转换 | 端口数由设备能力决定 换卡、复位与会话切换有独立失效范围
逻辑映射 | LogicalModemId → RuntimeEndpoint 映射与 Binding 共用 TopologyVersion | 映射与 Binding 同次接受 MappingVersion 仅作别名或引用
资源与业务容量 | AssignmentVersion + inputVersions 容量、互斥和活动会话保护 | 语音、数据并发分别验收 逻辑分配不替代已确认硬件映射
版本的 Owner 重启代次、设备代次与端点会话代次分开定义；统一规则见 P76。
第 4 章 / 4.2 演进机制与容量
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.2 演进机制与容量
返回目录
27 / 85

## Slide 21
默认角色：用户意图、策略选择与资源执行分开
Subscription Management 拥有身份、偏好和有效选择，Radio 负责资源执行
默认语音、短信、数据按各自契约计算，不以 primarySlot 代替所有角色
模型 / 规则 | 写入责任与行为 | 输出与验证
Subscription | 身份生命周期：Register / Suspend / Retire 位置、Profile 与 Modem 不作为身份主键 | 维护身份合法性 资格由所需事实和策略判断
RolePreferences | RoleScope 内保存 role → 可选订阅 SetPreference 保存用户意图 | 暂不可用不自动抹除意图 每个角色至多一个偏好目标
DefaultRolePolicy | 按资格、能力、业务保护和规则计算 回退顺序与恢复策略须显式定义 | 确定性选择或无可用目标 简单规则可直接用纯函数
EffectiveRoleView | Subscription Owner 接受有效选择 保存 inputVersions 与策略版本 | 每个角色至多一个有效目标 变更输入后重算或标记失效
RadioAssignment | 基于有效需求进行预留与逻辑分配 使用前再检查资格和确认映射 | 不反向改写用户偏好 角色选择不等于资源或业务就绪
Active SIM、默认角色和 Primary Slot 的旧语义分别冻结，由 ACL 映射；不得统一成一个隐含状态。
第 4 章 / 4.2 演进机制与容量
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 4 章 / 4.2 演进机制与容量
返回目录
28 / 85

## Slide 22
UiccRuntime：分开事实轴，集中维护有效性
模型回答谁维护规则，本章进一步说明请求、会话、加载与发布如何保护这些规则
对外 SimState 是兼容投影；卡 READY、Records 完成、业务可用各有条件。
事实由 Owner 提交；调用方不再组合私有布尔标志猜测状态
状态维度 | 表达与受控入口 | 保护的语义
来源与新鲜度 | 当前端点会话 / Valid、Stale、Unknown AcceptCardObservation / InvalidateSession | 缓存可以保留，资格必须看有效性 未知原因不等同于真实缺卡
卡应用与安全 | Presence / AppState / SecurityState 按应用观测与匹配命令事实更新 | PIN 成功不直接证明 Records 已加载 重复 READY 不强制降级 LOADED
Records 阶段与质量 | NotStarted / Loading / Loaded / Failed Loaded 另带数据质量 本轮必要数据与可选 EF 分别判定 | 响应收敛、加载结果和质量分开 失败不能靠计数归零掩盖
兼容状态与业务资格 | 只读 SimState 投影 + inputVersions 资格另查绑定、角色、资源与能力 | 投影不成为新权威 writer 卡就绪不等于订阅 Active 或数据可用
第 5 章 / 5.1 状态与完成契约
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.1 状态与完成契约
返回目录
30 / 85

## Slide 23
用例契约：受理、启用确认与业务就绪分开
以下为本地承担完成责任时的内部契约；作为子步骤时，最终完成仍归主流程
阶段 / 接口 | 本用例的可依赖语义 | 边界与验证
Command | 目标订阅与 Profile、请求键、deadline 按需提供端点或预期版本约束 | 权限、资格、能力与歧义校验 执行上下文由内部解析并固定
Accepted | 请求与 operationId 已可靠保存 同作用域同键同内容复用 | 受理不等于完成 幂等窗口与重启行为明确
EnableProfile 完成 | 目标启用及 Binding 经 Topology 确认 完成证据与结果已持久化 | 当前会话与因果转换可核实 不隐含承诺 Records / Radio 就绪
业务就绪 / Query | 激活或业务就绪由相应用例另行定义 查询返回确认状态、输入版本与原因 | 旧 API 若承诺更强完成条件 须继续等待并满足原契约
超时 / 取消 / 通知 | PendingReconcile 表达继续核实 可查询结果先于完成事件投递 | 等待结束不证明设备未生效 错误码、回放和投递语义独立冻结
操作状态、事实确认状态与外部结果分别映射，内部细化不自动新增外部枚举。
第 5 章 / 5.1 状态与完成契约
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.1 状态与完成契约
返回目录
31 / 85

## Slide 24
设计两次：通过同一用例比较不同方案
先比较关键接口与责任，不必把多个备选方案都实现完整
以“启用已安装 Profile B”为例，比较调用方负担、规则重复和迁移风险
本方案倾向 B，需用同一成功 / 超时 / Reset / 回退场景验证。简单查询继续使用直接只读路径。
比较维度 | 方案 A：调用方编排设备步骤 | 方案 B：业务命令与 Owner 协作
接口与调用方知识 | 调用者选择 Port、发送命令 协调缓存、超时和事件顺序 | 表达目标与必要约束 通过 operationId 查询用例结果
规则与变化范围 | 多个入口重复判断就绪与绑定 设备步骤变化传播到调用者 | 各 Owner 维护自身事实 具体用例统一恢复与完成规则
一致性与运行代价 | 调用链短，但遗漏恢复窗口 单点补丁容易形成旁路 writer | 增加必要日志、检查与协调 不引入设备全局事务或新 SA
迁移与验证 | 短期较易沿用旧结构 旧问题仍可能逐次累积 | 稳定接口与测试接缝保持可替换性 需验证兼容、崩溃与资源预算
第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
返回目录
32 / 85

## Slide 25
深模块示例：Profile 启用接口承接用例复杂性
内部接口承接其受托范围；既有服务主导时，本地 Operation 不接管整条业务流程
调用方表达业务目标，操作模块承担步骤推进与恢复，事实由各 Owner 提交
接口简洁仍需完整语义。受理不代表完成，超时不证明设备未生效，业务就绪按相应契约判断。
调用方依赖的契约
EnableProfile(command)
GetOperation(operationId)
目标 Profile 与订阅身份
请求关联、权限及必要目标约束
受理、完成、未知结果的定义
Subscription Operation 内部
集中处理的流程 | 协作与边界
受理、幂等、步骤关联 | 保持请求范围与可查询操作身份
目标解析、预留协调、设备步骤 | 经 Radio / eSIM 契约协作
Binding 核实与结果提交 | Topology 接受连接事实
超时、重启与待核实恢复 | 流程只写自身进度与结果
内部细节：RIL serial、Handler 消息、重试步骤和存储布局
公开约束：完成条件、取消限制、错误与结果新鲜度
第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
返回目录
33 / 85

## Slide 26
长操作状态机：正常推进与恢复路径分别明确
Subscription Operation 编排长用例，ProfileOperation 只维护一次操作的步骤和结果
完成证据持久化后才宣告成功，设备结果未知时保留核实责任
PREPARED
意图与恢复依据已保存
APPLYING
安排 / 执行设备步骤
RECONCILING
重查事实并收敛
SUCCEEDED
完成证据与结果已提交
分支 | 合法推进条件 | 后续责任
确定拒绝或失败 | PREPARED / RECONCILING → FAILED 失败已确认，且无未清理副作用 | 释放预留，保存失败与核实依据 未受理请求可以直接返回拒绝
暂不能核实 / 恢复失败 | APPLYING / RECONCILING / COMPENSATING 转入 NEEDS_RECOVERY | 恢复条件满足后回到 RECONCILING 重查设备，不能盲目重发
需要恢复旧业务结果 | RECONCILING → COMPENSATING 确认恢复后进入 COMPENSATED | 补偿结果也需事实确认 仍不表示原请求目标成功
终态保持稳定，迟到证据可以触发事实重查，不能覆盖已确定的操作结果。
第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
返回目录
34 / 85

## Slide 27
Profile B 场景：设备效果、会话转换与完成证据
示例条件：sub-B 已存在、Profile 已安装，本地承担启用完成责任；真实主编排仍需核对
阶段 | 责任方 | 接受条件与输出
01 可靠受理 | Subscription Operation | 权限、目标与请求校验 保存 op-42 与请求摘要
02 副作用前复核 | Subscription / Radio / 设备调度 | 校验必要资格、容量和活动业务 按设备范围预留并固定起始会话
03 执行设备步骤 | Operation + 设备 Adapter | 持久化 StepToken 后发送 响应归属发起时请求，效果另核实
04 接受连接与新会话 | Topology + UiccRuntime | Topology 接受新 Binding 与后继版本 Runtime 按影响范围重建端点会话
05 确定操作结果 | ProfileOperation | 关联起始步骤与已确认的目标事实 证据相容后持久化 SUCCEEDED
06 通知与后续就绪 | Operation / Radio / 调用方 | 发布完成，按需继续加载和资源分配 旧接口仍满足自己的完成承诺
旧步骤不能直接写新会话，合法切换通过明确因果与重查证据衔接。
第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
返回目录
35 / 85

## Slide 28
失败语义：区分操作状态、事实确认与对外结果
操作状态归 Operation，连接事实归 Topology；内部结果由兼容层映射旧契约
未知设备结果先核实；补偿确认完成仍表示原请求目标未达成
故障点 | 操作 / 事实状态 | 内部结果与恢复要求
副作用前拒绝 | Operation：FAILED Topology：保持原确认事实 | Rejected / Conflict 释放预留，不发送设备命令
设备超时 / 迟到 | Operation：RECONCILING 涉及的事实：待核实 | PendingReconcile 重查后完成、继续或补偿
设备生效，提交失败 | Operation：RECONCILING Topology：Reconciling / Unknown | 不能提前成功 重查并条件提交，必要时补偿
输入映射 / 会话变化 | 副作用前拒绝陈旧输入 副作用后进入 RECONCILING | 前：Conflict；后：PendingReconcile 重新核实能力、资格和业务保护
进程 / 设备重启 | Operation：NEEDS_RECOVERY 恢复后进入 RECONCILING | 保留操作 ID 和历史证据 建立有效代次并核实真实设备状态
补偿失败 / 完成 | 失败：NEEDS_RECOVERY 确认完成：COMPENSATED | 失败持续恢复，不伪造回退成功 COMPENSATED ≠ 原请求 SUCCEEDED
表中结果名仅表示内部语义。旧返回和通知按契约适配，未确认副作用不得直接切换 writer。
第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 5 章 / 5.2 用例封装与恢复
返回目录
36 / 85

## Slide 29
依赖反转：业务通过端口使用设备与存储
本图表示职责与源码依赖，具体调用路径按用例需要选择
composition 统一装配与生命周期，核心规则可脱离真实设备独立测试
api
公开 DTO 与入口契约
application
用例编排 + ports
domain
实体 / 值对象 / 业务规则
infrastructure
RIL / 存储 / 外部契约适配
实现端口，源码依赖向内
运行时：Service 通过接口调用 Adapter
装配根：注入对象、注册事件、开放入口
箭头表示源码依赖
api 不依赖内部领域对象
domain 不依赖 application
端口隔离真实变化或提供测试接缝。线程、所有权和失败语义必须进入公开契约。
第 6 章 兼容边界与验证依据
6.1 边界与兼容 P37–41 6.2 验证与结论 P42–45
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.1 边界与兼容
返回目录
37 / 85

## Slide 30
稳定黑盒边界：可替换依赖与可观测行为
系统级测试验证外部行为，独立 SIM SO 约束构建依赖与模块边界
libtel_sim_service.z.so 的边界由契约定义，构建拆分保持现有业务行为
边界组成 | 软件设计要求 | 所保护的性质
工厂与生命周期 | SIM Subsystem Factory 统一组装 创建、启动、Stop、销毁成对定义 | 单例与对象身份不被重复创建 回调在销毁前排空或拒绝
稳定接口 | ISimManager / IEsimManager 接口语义、错误码、时序独立定义 | 不改变现有业务行为、IPC 与数据库 同进程、同 SA、既有启动契约保持
可替换外部依赖 | 通过 ITelRilManager 等端口注入 Fake RIL、时钟与依赖事件可控制 | 故障和交错可重复 SIM SO 不反向链接 Core SO
可观测输出 | API、事件、数据库与状态 Trace 行为基线与 Legacy / Split 差分 | 系统级测试防护网具有独立预期 机械拆分与行为修复分别判定
兼容与回退条件 | 停止受理，核实在途设备效果 检查存储兼容后切换唯一 writer | 控制重构上下文和影响范围 满足协议后可回退
稳定黑盒边界 = 工厂 + 公开接口 + 可替换依赖 + 可观测输出。
第 6 章 / 6.1 边界与兼容
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.1 边界与兼容
返回目录
38 / 85

## Slide 31
兼容迁移：切换唯一写入者，回退也受协议约束
既有 IPC、状态机和启动约束纳入基线；影子路径只能读取或纯计算
真实设备命令始终进入一条活动路径，旧视图由已提交事实派生
旧元素 | 目标责任 | 迁移与兼容方式
slotId / GetSlotId | Topology + ACL | 区分物理 / 逻辑槽，按原契约派生
localCacheInfo_[slotId] | Subscription / Topology | 拆分事实来源和版本，停用旧权威写入
SIM 状态 / Records callback | UiccRuntime + ACL | 统一会话和加载代次，再派生旧状态
默认卡 / primarySlot | 角色策略 + Radio + ACL | 用户意图、有效选择、资源执行分别适配
eSIM callback / retry Hook | Subscription Operation | 统一步骤、证据、失败与恢复
Vendor Hook / RIL extension | Port + Adapter | 保留协议适配，禁止直写核心事实
回退：停止受理 → 处理在途副作用 → 核实事实 → 检查存储兼容 → 切换 writer；未确认设备状态则禁止切换。
第 6 章 / 6.1 边界与兼容
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.1 边界与兼容
返回目录
41 / 85

## Slide 32
系统级测试：同一外部契约贯穿拆分与业务重构
结合现有测试套件设计，按风险建立可执行场景和独立判定规则
测试对象是系统行为，Fake RIL 隔离故障，真实设备确认能力边界
测试组 | 主要覆盖 | 关键断言
ST01–ST04 | 生命周期、身份、订阅、默认角色 | 换槽身份策略、角色回退 查询与通知满足同一契约
ST05–ST08 | 多卡隔离、Radio、eSIM、持久化恢复 | MEP 映射与容量约束 重启恢复、未知结果复核
ST09–ST13 | 事件、故障、并发、跨域、兼容 | 重复 / 乱序 / 迟到不会串写 错误码、事件时序及状态可见性
双构建差分 | Legacy 与 Split 使用同一测试套件 比较 API、事件、数据库与 Trace | 已知缺陷单列，不固化错误行为 非确定字段有明确比较规则
发布门禁 | 已批准 P0 清单全部通过 Feature / 设备矩阵、性能与回退 | 覆盖率分母固定为已批准场景 不能推导所有状态或设备已覆盖
最小 P0 先覆盖启动、热插拔、角色切换、eSIM、重启、失败和并发，再持续扩展组合。
第 6 章 / 6.2 验证与结论
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.2 验证与结论
返回目录
42 / 85

## Slide 33
第 6 章 / 6.2 验证与结论
设计成效：扩展与状态治理分别验证
在相同代码基线、设备、Feature 和输入条件下比较，同类任务应有同样的验收范围
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.2 验证与结论
返回目录
44 / 85
设计目标 | 前后比较任务 | 判定依据
多 SIM 扩展 对应 P8–10、P26–28 | 在能力允许时增加订阅或端口 增加一种已定义的默认角色策略 | 记录改动规则、模块及消费者范围 检查数量分支和重复映射判断 管理、启用和并发能力分别通过
状态可信度 对应 P11–12、P29–36 | 重放同状态换身份、旧加载与迟到响应 注入设备已生效但调用超时或进程重启 | 旧结果不写当前状态、不误完成 每次提交和操作结果可追踪 未知结果有明确核实与恢复路径
理解与修改负担 对应 P14、P23–25 | 增加锁原因或修改回退规则 由调用方仅凭公开契约完成用例 | 明确同一规则由谁维护 检查重复判断、旁路写入和无效透传 结合任务审查，避免以类数作收益
兼容与运行成本 对应 P37–43 | 相同外部输入比较 Legacy 与新实现 覆盖启动、停止、恢复与设备异常 | API、事件、数据及副作用满足契约 内存、时延、吞吐符合冻结预算 收益不能以兼容或业务能力退化换取
验收阈值需结合基线确定。本页定义验证方法，未宣称改造已完成或收益已经测得。
Notes: 设计收益有两条独立主线：一条是增加卡数、端口、角色或资源组合时，规则和修改范围能够收敛；另一条是换卡、刷新、超时及重启时，状态和完成语义能够受控。扩展任务必须在相同能力约束下比较，不把尚无硬件支持的并发能力当成软件模型收益。度量可包括涉及的规则、模块、消费者与测试范围，但不能单独用改动行数、类数、SO 数量或共变频次证明设计优劣。状态目标由独立反例断言，兼容和性能是共同约束。应先冻结基线和预算，再执行比较。依据 P13 的问题追踪、P40 的外部契约、P43 的异常场景和 P73–75 的测试设计。

## Slide 34
第 6 章 / 6.2 验证与结论
总体结论与尚未闭环的关键约束
总体设计可以继续细化，具体接口映射和产品能力仍需要源代码与运行证据
多 SIM 架构重构 · V24 / 第 6 章 / 6.2 验证与结论
返回目录
45 / 85
判断层次 | 当前设计结论 | 闭环所需的具体依据
架构选择 | 按身份、连接、操作、资源划分业务责任 Runtime 保护有效性，兼容层保持旧契约 层次、模块和 SO 表达不同边界 | 每项规则有唯一 Owner 和受控入口 按 P13 追踪到场景与验收 边界与复杂度通过同类用例比较
兼容规则 约束接口与迁移设计 | 旧 slot / simId、SimState 与完成语义冻结 内部 PendingReconcile 等结果不直接外露 数据读取与生命周期单独保护 | 列明旧 ID 重用、歧义与 LOADED 规则 确定返回、回调、DataShare 和 ABI 基线 超出旧契约表达能力的功能另定契约
执行与一致性 约束设备步骤实现 | 同一业务只有一个主编排 本地提交与设备效果分别确认 预留、有效性复核和恢复共同保护执行 | 核对 eSIM 真实入口、回调与恢复责任 确定共享设备的调度、排空和失效范围 明确跨 Owner 事实相容性与成功证据
产品验收 约束可承诺范围 | 管理、启用与通信并发分别评价 既有功能、Feature 和外部行为保持 收益与非功能成本共同检验 | 冻结目标代码及设备 / Feature 能力矩阵 执行历史反例、契约、真机和回退验证 提供测量结果后才能确认产品收益
设计规则明确不等于产品已经验收；未闭环项应给出契约或运行证据
Notes: 本页区分架构选择、约束接口设计的兼容规则、约束设备步骤的执行规则及产品验收。当前材料能支持按变化原因建立职责和协议的设计推导，但不能替代固定目标仓库和产品的实际测试。身份重用、重装、迁移、slot 歧义、旧 LOADED 含义和完成承诺需要成为明确契约；eSIM 由谁主编排、跨 SA 如何关联请求和重启恢复，需要检查对应实现仓。跨 Owner 组合必须验证相容性，设备共享范围决定调度与失效范围。模型支持 N/M 不等于产品支持任意卡数或并发。每个待决项应以可审查的规则、代码入口和测试预期闭环；没有证据时不宣称已冻结或已通过。主报告至此完成问题、选择、总体架构、状态用例、兼容和验收的论证，附录继续提供详细实现依据。

## Slide 35
语义混合与多点写入放大一致性风险
FROM SEMANTIC COLLAPSE TO CHANGE AMPLIFICATION
常见风险链：隐含语义使状态分叉更难识别与恢复
1
语义压缩
slotId 兼任位置、身份、角色与资源键
2
多点写入
设备状态、持久视图和可写缓存缺少统一收敛协议
3
状态分叉
超时、迟到与部分成功使软件视图偏离设备事实
4
变更放大
新增卡形态传播到常量、状态机、API 与 Hook
WHY PATCHES FAIL
增加特殊分支
只处理当前组合，继续扩散基数假设
增加重试
超时不等于失败，旧回调仍可能覆盖新状态
增加 Hook
策略绕过唯一 Owner，形成旁路提交
技术附录 A 证据与 AOSP 补充
详细参考 P46–51
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 A / 详细参考
返回目录
46 / 85

## Slide 36
AOSP SIM 管理：服务入口、运行对象与设备协作
com.android.phone 内的主要职责与外部 LPA / HAL 协作，不表示所有 API 共用同一调用链
应用侧公共 API
TelephonyManager / SubscriptionManager / EuiccManager
电话进程
电话 / UICC
PhoneInterfaceManager
UiccController 与对象树
订阅与默认策略
SubscriptionManagerService
Database / MultiSimSetting
eSIM 控制
EuiccController
设备 LPA
EuiccService
下载 / Profile 管理
Phone / CommandsInterface / RIL
承接逻辑 Modem 栈与设备请求
Radio / RadioConfig HAL
厂商 Modem 与 UICC
订阅 API 使用 ISub，其他电话请求使用相应接口。LPA 是独立系统应用，图中不属于 Telephony 进程。
技术附录 A / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 A / 详细参考
返回目录
50 / 85

## Slide 37
AOSP 状态与策略：职责分开，发布次序有契约
保留硬件事实、卡应用运行态、订阅管理与默认策略的语义差异
参考价值在状态分工与更新顺序，不能由回调顺序推导全局事务
职责 | AOSP 参考 | 对本方案的启示
卡与应用运行态 | UICC 对象承接卡、端口和卡应用状态 Records 加载有独立生命周期 | 显式 UiccRuntime 与加载代次 卡存在、应用可用、Records 完成分开
订阅与对外发布 | updateSimState 在 Handler 中处理 回调为 UiccController 后续广播提供时点 | 先提交 Owner 事实再发布投影 规定查询可见性、补发和重同步
跨订阅默认策略 | MultiSimSettingController 协调默认设置 SubscriptionManagerService 管理订阅 | RolePreferences 保存意图 DefaultRolePolicy 计算有效选择
技术消息与领域事实 | RIL 通知、Handler 消息、回调负责调度 业务 API 暴露约定状态 | 技术信号经校验才形成领域事实 外部 SimState 是兼容投影
该流程不保证跨进程、硬件和所有消费者原子一致。目标方案仍需版本、去重与恢复机制。
技术附录 A / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 A / 详细参考
返回目录
51 / 85

## Slide 38
设计推导：从业务证据到必要对象与协议
战略边界先行，不变量先于聚合，接口语义先于内部实现
每一步回答下一步必须知道的问题，并用场景反过来校验设计
设计步骤 | 必须回答的问题 | 可审查的设计结果
01 业务与外部契约 | 谁提出意图？何为成功？外部观察什么？ | 场景、失败条件、接口和行为基线
02 语言与生命周期 | 身份是什么？何时创建、变化与失效？ | 术语、带类型 ID、作用域与有效性
03 边界与不变量 | 谁拥有事实？哪些状态必须一起正确？ | Context Map、Owner、不变量及其范围
04 接口与方案比较 | 调用方需知道什么？能否更简单？ | 两种职责草图、契约和设计取舍
05 最小对象与状态协议 | 需要何种聚合、端口、版本和恢复记录？ | 必要对象、提交边界、异步与恢复协议
06 场景与反例验证 | 并发、超时、重启、兼容是否仍成立？ | 规则到代码入口及测试的追踪关系
对象关系用于表达协作；只有必须共同维护的不变量才能决定聚合范围。
技术附录 B 详细模型与实现设计
详细参考 P52–75
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
52 / 85

## Slide 39
问题与方案的对应：每项机制都有保护目标
将复杂性证据、设计思想和具体验证连起来，避免模型与问题脱节
既解释“采用什么”，也解释“为什么这样划分”和“怎样证明有效”
问题与设计思想 | 采用的机制 | 保护目标与反例
身份随位置混用 区分不同变化原因 | Source / SubscriptionId / Binding 分开 能力约束 N 订阅与 M 资源 | 换槽、重装、多 Port 的身份规则明确 管理数量不冒充业务并发
规则散落与旁路写入 信息隐藏、职责内聚 | 四个业务上下文 + UiccRuntime 公开命令，Owner 本地提交 | 同一事实一个权威写入口 边界由依赖检查验证
完成串扰与旧数据 生命周期显式化 | PendingCommand / SessionRef LoadSession + recordsGeneration | A 迟到不能完成 B 旧会话和旧轮次不能写新数据
通知、缓存与现实不一致 公开必要语义 | 不可变快照与 OwnerVersion 原因化失效、分通道发布和回放 | 查询版本可追踪 Unknown 不伪装拔卡或成功
长操作异常传播 深模块承接复杂性 | 唯一主编排、完成证据和恢复记录 设备效果未知先核实 | 合法新会话有因果证据 补偿确认与原目标成功分开
存量契约与依赖纠缠 稳定边界、依赖反转 | ACL、工厂、可替换外部依赖 独立 SO 与受控 writer 切换 | 外部行为差分与 ABI 检查 影子不重复发送设备命令
所有机制均为目标设计；产品能力、运行影响和性能收益需在固定基线上验证。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
53 / 85

## Slide 40
契约与设计理由：让模块可以被正确使用
名称表达语义，文档解释约束和取舍，测试提供可执行证据
调用方应能凭公开契约正确使用模块，无需重建内部流程
设计载体 | 需要说明的内容 | 多 SIM 示例
名称与类型 | 身份、位置、作用域与版本 同义统一命名，异义明确区分 | SubscriptionId / EndpointId OwnerVersion / SessionRef
公开接口契约 | 前置条件、权限、所有权与线程 受理、完成、错误、幂等和通知 | Accepted 只表示可靠受理 用例完成与 Records Loaded 分开
设计理由与替代方案 | 规则为何存在，边界为何在这里 更简单的方案及其失败反例 | StepToken 防止旧步骤推进 未知设备效果必须重新核实
权威规格与实现注释 | 契约保持唯一来源并相互引用 注释解释代码看不出的约束 | specs / API 注释记录协议 局部注释说明锁与失效次序
可执行验证 | 不变量、实现入口、反例相互关联 变更契约同时检查消费者 | 领域测试、Contract Test 依赖、生命周期与故障测试
若一个接口必须解释大量无关实现细节才可使用，应重新审视抽象边界。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
54 / 85

## Slide 41
订阅来源与身份规则：稳定身份独立于当前绑定
依据附件 04 / 05 细化来源互斥、身份延续和当前 / 历史关系
Subscription 保存来源引用，Topology 保存当前连接，Radio 保存资源分配
设计项 | 目标规则 | 需要验证的场景
SubscriptionSource | 带类型的凭据引用，每条有效订阅一个来源 pSIM 应用身份或 eSIM ProfileKey | 禁止一条订阅同时绑定两类来源 关联 ISIM 不自动创建另一订阅
身份生命周期 | 换槽和临时不可用按规则保留 ID 删除、重装、凭据迁移单独定义 | 旧 simId 重用、重复发现、历史账户 不因相同 slot 或 ICCID 静默合并
当前与历史关系 | 当前绑定按版本和状态满足唯一性 历史关系有有效区间与保留策略 | 换端口、重映射和重启恢复 历史记录不参与当前资格判定
多索引查询 | GetById / ListByEndpoint / GetByPort 索引由权威事实派生并注明版本 | MEP 下一个物理位置可查出多订阅 Registry 不能成为新的跨域 writer
兼容解析 | 旧 GetSimId(slot) 按冻结的路由规则解析 不唯一时使用规定结果或显式新契约 | 禁止任取首条账户 错误码与默认 Port 规则进入契约测试
VSim、卫星和远程凭据仅保留扩展位置，是否纳入本次范围由产品与契约决定。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
55 / 85

## Slide 42
信息隐藏：每个 Owner 内聚维护一种变化
边界按知识、规则和变化原因划分，流程步骤仍由应用编排表达
公开契约让协作方知道必要语义，内部算法和技术细节留在各自责任内
完成条件、权限、版本和副作用属于契约。隐藏实现细节时，不能一并隐藏正确使用所需的约束。
责任模块 | 集中维护的知识与变化 | 协作方可见的内容
Subscription Management | 身份延续、来源合法性与角色规则 身份不能由当前位置重新定义 | 订阅标识、资格与角色选择 相应命令、版本和变更事实
Hardware Topology | 端点关联、逻辑映射与 Binding 规则 观测接受和快照发布方式 | 已接受的快照与确认状态 拓扑版本和必要能力
Subscription Operation | 具体长用例的步骤、关联与恢复 统一判定本用例完成条件 | 受理、进度和可查询结果 确定失败或待核实原因
Radio Resource | 资源约束、仲裁与预留提交 通用计算和设备差异的隔离 | 候选、预留及分配结果 输入版本和拒绝原因
UiccRuntime 支撑 | 卡应用、安全和 Records 的会话规则 既有 RIL 消息与加载机制 | 分轴状态与会话有效性 供业务判断使用的就绪事实
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
56 / 85

## Slide 43
候选边界映射：六项业务职责落入明确 Owner
附件 04 提出六个候选上下文，本版按变化原因和现有服务边界整合
上下文粒度需要真实用例验证，目录数量和类数量不构成设计依据
附件候选上下文 | 本版责任归属 | 整合理由与边界
Card Inventory | Hardware Topology + UiccRuntime | 连接与卡应用生命周期分别治理 卡存在观测经当前会话接受
eUICC Profile | 既有 eSIM 服务 + Topology / Runtime | 库存、授权保留服务边界 连接事实和卡应用各由本地 Owner 接受
Subscription | Subscription Management | 稳定身份、生命周期和来源 不持有其他上下文可写对象
Subscription Role | Subscription 内的角色策略 | 意图与有效选择分开 是否再拆上下文取决于变化和协作成本
Radio Resource | Radio Resource | 容量、仲裁、预留与逻辑分配 硬件映射由 Topology 确认
Provisioning Process | Subscription Operation | 激活、主卡 / 资源切换及受托 Profile 步骤 按用例建状态机，保留唯一编排 Owner
Compatibility ACL 负责迁移语义。UiccRuntime 是运行支撑模块，外部 eSIM SA 保留独立服务职责。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
57 / 85

## Slide 44
技术附录 B / 详细参考
跨 Owner 一致性：复核、设备调度与事实接受
版本记录来源与新鲜度，本地原子提交、设备副作用和跨域恢复采用不同保护机制
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
58 / 85
阶段 | 协作与保护规则 | 冲突或未知时的处理
读取与组合 | Owner 返回不可变事实、确认状态与版本 检查身份、Binding、SessionRef 等引用相容 综合视图保留 inputVersions | 版本齐全不证明事实同时有效 输入不相容时重新读取或返回未知 不拼出未经确认的“业务就绪”
候选与预留 | Subscription 提供意图和有效选择 Radio 按共享资源域预留容量并保护活动业务 Operation 保存意图与当前步骤 | 同资源域冲突按规则排队或拒绝 预留范围与设备共享关系一致 不靠 operationId 串行替代硬件保护
副作用前准入 | 调度器在受控执行域检查必要版本、会话与预留 使检查到发出的可控窗口受同一调度约束 设备不支持 fencing 时采用串行与排空 | 主机复核不能阻止设备自主变化 发送后发生变更或超时进入核实 不能假定一次版本检查消除竞态
接受设备效果 | Topology 条件接受映射与 Binding Runtime 按影响范围建立会话并接受卡事实 Radio 核实输入后提交逻辑分配 | 失败不直接回滚已发生的设备效果 按 Owner 重查并提交后继事实 Operation 协调重试、核实或补偿
完成与发布 | Operation 校验本用例所需的相容证据 结果可靠提交后由兼容边界映射完成 各 Owner 事件引用自身提交版本 | 部分提交不宣告全局成功 重启恢复依据意图、证据与设备重查 跨 Owner 不承诺全局原子事务
设备域可以覆盖多个端点。状态锁不跨设备等待或外部 I/O，设备调度责任持续到约定的排空或核实边界。
Notes: 本页细化 P23、P27–28 和 P35 的跨 Owner 保护。inputVersions 只能说明使用了哪些事实并检测已知陈旧输入，不提供全局快照事务，也不能自动消除检查后发送前的竞态。组合查询需检查相关身份、连接、会话及确认状态是否相容，必要时重读或返回未知。Radio 的预留、同设备范围的调度和执行前准入共同保护可控副作用。设备可能自主复位或改变状态，即使发送前检查通过，结果仍需重查和条件接受。实际调度域由共享 Modem、eUICC 通道和设备协议决定，不可默认不同端点必然独立。状态临界区内完成检查和本地变更，设备等待及外部调用在状态锁外。设备不提供请求 fencing 时，必须定义串行、排空以及未知在途效果的处理。Topology、Runtime 与 Radio 分别提交自身事实，Operation 以本用例的相容证据判定完成。外部通知按旧契约适配，不把内部核实状态加到旧枚举。依据 P23、P31、P35–36、P62–64、P76、P79–82、P84。

## Slide 45
不变量的适用范围：能力、状态与一致性边界
先把业务规则写准确，再决定由谁维护和如何验证
对象之间有关联，只能说明需要协作，不能直接决定聚合归属
需要精化的说法 | 带条件的业务规则 | 责任与实现边界
同一运行端点至多一个当前 Profile | 单个 eUICC Port 绑定至多一个启用 Profile MEP 允许一张 eUICC 的多个 Port 分别启用 | Topology 接受连接事实 按端点能力确定候选一致性范围
inactive Profile 不能参与业务 | 未确认启用的 Profile 不作为普通通信凭据 查询、管理与恢复遵守各自契约 | Topology 提供事实 用例与 Radio 在使用前校验资格
一次启用对应一个大事务 | 成功需要设备事实与已提交状态共同确认 设备已生效时软件仍可能处于核实中 | 各 Owner 维护本地不变量 跨边界采用预留、复核与恢复协议
先确定规则范围和必须同次成立的状态，再选最小聚合。跨系统约束不靠巨型聚合解决。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
59 / 85

## Slide 46
战术工具与 OOP：根据业务规则选择必要对象
领域建模定义职责与规则，OOP 用封装和组合实现它们
一个上下文可包含多个聚合和查询模型，工具清单不要求逐项实现
概念 | 负责的问题 | 本方案示例
限界上下文 | 统一语言、模型和事实所有权的有效边界 | Subscription Operation
聚合 / 聚合根 | 共同守住不变量，提供受约束的修改入口 | ProfileOperation，按 OperationId 管理
实体 | 按持续身份识别，属性可变化 | Subscription
值对象 | 按取值表达含义，构造有效后整体替换 | StepToken、TopologyVersion、Binding
领域服务 / 应用服务 | 前者执行业务规则，后者编排用例和 I/O | RadioResourceArbiter / EnableProfileService
OOP 类 / 查询 DTO | 类承载职责，DTO 只负责传输已定义的数据 | 聚合类 / TopologySnapshot
聚合保护同次更新规则，快照负责读取。实体、值对象与服务均须有具体用途。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
60 / 85

## Slide 47
聚合推导：从不变量确定共同保护的状态
以下为候选一致性集合，边界与粒度由真实切片验证
聚合根以业务方法保护规则，避免暴露可写字段和任意 setter
先明确不变量 | 必须共同保护的状态 | 候选聚合根与范围
身份与来源有效，位置不重定义身份 | 单条订阅的身份、Source 与生命周期 | Subscription / SubscriptionId
同一作用域内每个角色至多一个目标 | 同一 RoleScope 的角色到订阅映射 | RolePreferences / RoleScope
端点绑定唯一，接受的视图内部一致 | 必要的端点、Binding 与能力约束 | TopologyState / 一致性集合
只接受当前步骤，成功具有确认依据 | 当前步骤、证据、操作状态与版本 | ProfileOperation / OperationId
资源占用不冲突，不超过能力约束 | 资源池内预留、容量与实际分配 | RadioAssignment / ResourcePoolId
对象关系不等于事务关系。跨聚合引用 ID 与契约，设备 I/O 不进入本地持锁范围。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
61 / 85

## Slide 48
Topology：连接事实与映射由一个 Owner 发布
卡应用、安全与 Records 归 UiccRuntime，资源计划与预留归 Radio
TopologyState 保护必要的连接规则，TopologySnapshot 发布已接受视图
设备观测
Slot / Port / Profile 关联
逻辑映射 / 能力 / 会话
TopologyState
校验预期版本与能力
接受观测，提交本地状态
TopologySnapshot
ownerEpoch + revision
映射 / Binding / 确认状态
规则 | 实现边界
映射与 Binding 自洽 | 同一提交内保护必要关系，只通过受控行为写入
读视图不混代次 | 发布完整快照，重映射与设备重启后重新确认
未知事实可解释 | 记录来源与新鲜度，超时重查，不由缓存猜测成功
设备 I/O 位于本地事务之外。综合就绪视图组合多个 Owner 的版本，不能扩大为巨型拓扑聚合。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
62 / 85

## Slide 49
Radio：领域服务计算，资源聚合提交
跨候选的仲裁规则支持独立领域计算，简单规则可先用纯函数实现
有界 N 订阅 / M 资源使用通用规则，设备特例留在适配边界
意图与资格
有效角色、订阅资格
运行条件
活动会话、紧急优先级
能力与拓扑
Modem 能力、TopologyVersion
RadioResourceArbiter
纯规则计算
候选方案 + 原因
RadioAssignment
预留 / 校验 / 提交
资源池内无冲突
AssignmentSnapshot
AssignmentVersion + inputVersions + reason
副作用前预留。Topology 确认硬件映射，Radio 提交逻辑分配；网络业务就绪另有完成条件。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
63 / 85

## Slide 50
eSIM 协作：既有服务与本地操作只有一个主编排
IEsimService 是独立 SA 契约，IEsimManager 是 Core 内运行接口，二者作用不同
先确认请求入口与业务完成责任，再分配设备步骤和本地事实的写入权
能力 / 流程 | 责任划分 | 协议要求
下载、授权与交互 | 既有 eSIM SA 组织对外业务流程 Core 内 Runtime 承接必要底层步骤 | 保持原入口、权限和回调语义 不把服务实现或授权 UI 搬入 SIM SO
库存与元数据 | 服务 / 设备经 IProfileInventory 提供 Core 按需要保存版本化只读投影 | 标明 eUICC 作用域与新鲜度 库存不由当前卡应用对象推导
Profile 启停与切换 | 有既有主编排时，本地 Operation 为子步骤 本地入口主导时，控制端口仅执行约定步骤 | 同一业务命令只确定一个主 Owner 跨 SA 关联请求，不各自补偿和重试
执行后的状态接受 | Topology 接受 Profile / Port 与路由事实 UiccRuntime 接受卡应用和 Records | 结果持久化后按契约发布完成 资源分配与网络就绪各有条件
端口与适配 | IEuiccProfileControl 隔离控制差异 实际可复用 IEsimManager 的适配 | 能力、线程、超时和错误映射明确 禁止沿回调再次进入原业务入口
现有 SA 的主编排、回调方向和重启恢复责任是开发前待决项，须结合对应实现仓冻结。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
64 / 85

## Slide 51
对象职责：业务规则逐步脱离技术控制结构
既有 Manager / Controller 保留必要入口，按用例抽离规则，不做机械改名
应用编排、领域规则和技术适配提供不同抽象，避免同名透传层
EnableProfileService
应用服务
受理命令与权限校验
加载 / 保存操作
安排设备 I/O 与恢复
协调外部 Owner
ProfileOperation
聚合根
私有状态
受约束的业务方法
OperationId
StepToken / State
baseVersion / evidence
operationVersion
TryObserve(token, evidence)
RequireReconcile(reason)
TryComplete(proof)
PlanCompensation()
端口：IEuiccProfileControl / ITopologyPort / IRadioPort / IOperationStore；领域对象不访问全局单例。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
65 / 85

## Slide 52
旧类迁移：保留技术入口，转移事实写入责任
类名只是当前实现入口，按职责和用例拆分，目标名称不要求与附件逐项对应
LegacySlotContext 先收拢运行对象生命周期，领域迁移再逐条切换写入者
当前实现 | 目标责任 | 迁移约束
SimManager / Manager vectors | 兼容门面 + LegacySlotContext | 先对齐创建、失败清理和 Stop 该运行容器不作为领域聚合
SimStateManager / SimFileManager | UiccRuntime 状态与加载职责 | 保留必要 Handler、协议与队列 按会话统一事件准入
MultiSimController / Monitor | 四类业务职责 + 可用性适配 | 按命令与事实分拆 DataShare 重连不冒充领域状态
RadioProtocolController | Radio 仲裁 + Modem Adapter | 纯计算与设备执行分开 保留现有 Radio 保护条件
EsimManager / EsimFile | 运行端口 + eUICC 协议适配 | 维持与独立 eSIM SA 的契约 不重复建设上层 Profile 编排
SimRdbHelper / CoreManagerInner | 按 Owner 的存储与显式依赖端口 | 已有 Helper 可继续适配 移除核心对全局可写对象的依赖
每条迁移记录列出旧入口、新 Owner、兼容读、写入切换、故障测试和回退条件。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
66 / 85

## Slide 53
最小实现：简单查询与复杂写用例采用不同路径
分层按职责采用，Repository 按聚合生命周期与存取需要引入
简单查询经权限与参数校验后读取 Owner 的只读视图，返回稳定 DTO
实际需求 | 足够的实现 | 抽象的采用边界
读取 TopologySnapshot | 公开查询入口 + 只读 Reader 返回版本、确认状态与 DTO | 无需构造可写聚合 无需逐层穿过 Domain Service 和 Repository
恢复一次 ProfileOperation | IOperationStore 加载与条件保存 保留意图、步骤与完成证据 | 有生命周期和恢复理由 已有窄接口满足需要时不再包同义 Repository
查询硬件能力或派生缓存 | 能力端口 / Reader + Adapter 定义代际、有效期与未知状态 | 硬件观测和缓存不是天然的聚合 不按每个查询或每张表生成 Repository
计算 Radio 仲裁方案 | 纯函数或独立规则服务 输出候选与原因 | 复杂规则不自然归属单个实体时才分离 纯转发层没有独立价值时可合并
每层保留独立职责，简单路径仍校验权限与版本，不以穿透 Owner 换取少调用。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
67 / 85

## Slide 54
分层的价值：每层提供不同的抽象
接口数量与透传深度会增加依赖，只有提供独立职责的层次才值得保留
复杂写用例按职责协作，简单查询直接读取公开视图
透传是审视信号。ABI、权限、协议转换和部署边界可证明其必要性，不能把所有转发机械删除。
抽象层 / 边界 | 在多 SIM 中承担的职责 | 保留或合并的判断
公开入口 / ACL | 权限、参数、旧 slot 语义和错误映射 提供稳定的业务命令与查询 | 兼容 / 安全 / ABI 是实际边界 必要转发可保留
应用用例 | 受理、协调端口、安排 I/O 与恢复 组合多个 Owner 的受控操作 | 有编排才保留应用服务 简单查询无需构造长流程
领域对象 / 规则 | 验证不变量，确定合法状态转换 纯计算给出资源方案与原因 | 有独立规则才建立领域服务 同名透传不形成新抽象
端口与适配器 | 转换 RIL / eSIM / 存储技术协议 隔离设备差异并提供测试接缝 | 有变化或测试理由才抽象 同义 Store 外不再套 Repository
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
68 / 85

## Slide 55
扩展接口：策略可以变化，事实写入受 Owner 约束
将 TelephonyExtWrapper 的高风险 Hook 逐步收敛为有版本和能力声明的端口
保留产品差异能力，扩展返回决策或设备证据，由核心规则校验后接受
契约维度 | 必须声明的内容 | 检查与异常处理
能力与版本 | 支持的端点、命令、Feature 与接口版本 初始化时协商必要能力 | 未知版本或必需能力缺失明确失败 可选能力使用批准的回退策略
可修改范围 | 策略给候选方案、优先级与原因 设备适配返回结果或观测 | 禁止直写账户、拓扑与角色缓存 Owner 校验不变量后提交
调用与生命周期 | 线程、重入、回调归属和锁要求 创建、停止、注销与销毁顺序 | 不在持锁时调用外部 Hook Stop 后回调有明确处置
超时与错误 | 请求关联、deadline、取消和结果码 区分确定失败与副作用未知 | 不把异常默认为成功 设备结果未知进入核实
质量门禁 | Feature、ABI、缺省路径与故障矩阵 敏感输入和日志规范 | 缺失插件、旧版本、重复回调 延迟、崩溃和卸载过程测试
不预先创建一组空 Extension 类。按真实变化点引入最小端口，普通返回和既有技术消息可继续使用。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
69 / 85

## Slide 56
代码组织：业务上下文与运行支撑各有边界
复杂写用例按需分层，简单查询保持直接，机械拆分阶段先复用既有结构
目录服从知识与变化边界，公开契约不暴露内部可写对象
sim/
bounded_contexts/
subscription_management/
hardware_topology/
subscription_operation/
radio_resource/
supporting/uicc_runtime/
migration/legacy_slot_acl/
composition/
system_tests/
subscription_operation/ 按需组织
api/ 命令、查询、事件 DTO
application/ports/ 编排与依赖端口
domain/ 规则与操作状态
infrastructure/ 设备与持久化适配
tests/ 与 specs/ 故障、契约与验收
DESIGN.md / specs 边界、契约与理由
DefaultRolePolicy 位于订阅职责内
UiccRuntime 保留必要技术状态机
共享目录仅容纳稳定契约
这是一份目标组织建议。拆分 SO 不要求先移动到所有目标目录，不创建空壳类或转发层。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
70 / 85

## Slide 57
独立 SIM SO：构建边界与稳定黑盒契约
libtel_core_service.z.so 通过稳定接口依赖 libtel_sim_service.z.so
稳定黑盒边界由工厂、公开接口、可替换依赖和可观测输出共同形成
Core 组装入口
原进程 / 原 SA
注入 RIL、存储、事件、时钟等端口
SIM Subsystem Factory
ISimManager / IEsimManager
只导出稳定接口与工厂
新 SIM SO 范围 | 外部协作与约束
状态与安全、UICC 文件 SIM 账户、多卡与 Radio Protocol | 通过 ITelRilManager 等端口协作 SIM SO 禁止反向链接 Core SO
SIM SMS、电话簿、STK、Operator Config Core 进程内 eSIM Runtime | 独立 eSIM SA 与外部服务保持原部署 跨 SO 的销毁、回调与 Stop 协议明确
可观测输出：API、事件、数据库与 Trace | 同一套黑盒用例验证拆分前后行为 构建 / 符号 / Feature 矩阵共同检查
.so 只是构建和部署边界。测试接缝与可观测输出决定黑盒是否稳定、问题是否可定位。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
71 / 85

## Slide 58
数据迁移：先保兼容，再按事实 Owner 转移写权
独立 SO 机械拆分不改数据库，数据模型演进在正式重构阶段单独验收
逻辑模型不等于必建表清单，硬件快照、持久账户和恢复日志分别决策
数据 / 阶段 | 目标处理 | 质量与回退约束
simId / iccId / isEsim | 验证旧 ID 稳定性，建立身份映射 来源使用带类型引用和明确作用域 | 重复、冲突和历史身份先裁决 禁止由 slot 或标签生成新身份
slotIndex / phyCard / lsi | 按实际语义转为连接与路由引用 旧字段作为兼容投影 | 影子比较映射并记录差异 无法判定时保留证据，不猜测类型
默认卡 / isActive | 角色意图、有效选择和运行事实分开 注册状态从业务 Owner 读取 | 布尔值不能唯一反推多轴状态 重新观测或按批准规则迁移
持久化范围 | 身份、偏好、必要操作日志可靠保存 硬件观测按新鲜度失效并重建 | 缓存和历史关系按恢复 / 审计需求保留 不要求所有实体都配 Repository
上线顺序 | 兼容扩展、回填、影子读取、校验 切换单 writer 后派生旧账户视图 | 投影可重放，但不双发硬件命令 旧读可用、回退窗口结束后才清理
SimRdbInfo / IccAccountInfo 保留兼容表达。DataShare 与数据提供方共同验收 schema、权限、投影和恢复。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
72 / 85

## Slide 59
设计追踪：状态规则必须落到代码和测试
规则 ID 为本方案示例；预期依据独立于实现，关联请求、会话、提交与契约
Invariant → 测试；Boundary → 依赖检查；External Contract → Contract Test。
规则 / 保护目标 | 实现责任与受控入口 | 独立验证场景
INV-CMD-01 仅匹配请求完成一次 | PendingCommand / CompleteCommand 请求、类型、会话与终态检查 | 统计超时插入、并发乱序 旧请求迟到、解析失败
INV-UICC-01 旧会话不写当前卡事实 | UiccRuntime / AcceptCardObservation InvalidateSession 与身份变化判定 | READY/A → READY/B 重复 READY、复位与重启
INV-REC-01 旧轮不完成新加载 | LoadSession / AcceptFileResult 写前准入、请求集合、数据质量 | A/B 交叉返回、重复文件结果 必要失败、可选降级、重载
INV-SNAP-01 查询与通知版本可追踪 | CommitSnapshot / GetSnapshot 带版本查询与 ReplaySnapshot | 并发查询、晚注册、投递失败 旧外部通知契约差分
INV-OP / TOP / ROLE / RAD 各 Owner 原有不变量 | 步骤与成功证据；Binding 自洽 有效角色与分配容量分别维护 | 迟到与恢复、竞争绑定 失效回退、并发预留与输入变化
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
73 / 85

## Slide 60
独立测试防护网：从契约确定预期结果
避免测试仅复刻被测实现，区分设计条目与实际执行结果
确定性调度与故障注入覆盖异步系统的关键风险
验证层 | 判定依据 | 关键检查
行为基线 | 经确认的旧外部行为与例外 | 返回值、错误码、事件顺序、兼容映射
领域 / 状态机 | 不变量与合法状态转换 | 绑定唯一、终态稳定、成功证据齐全
契约 / 故障 | 提供方与消费者协议 | 回调重排、超时、重复、设备与进程重启
内存 / 并发 | C++ 所有权与执行器契约 | UAF、泄漏、数据竞争、停止与排空
架构 / 构建 | 依赖规则与公开头文件清单 | 新增循环、跨域内部依赖、ABI 影响
真机集成 | 设备能力与产品验收规格 | pSIM / eSIM / MEP、活动通话与长稳
虚拟时钟 + 脚本化设备 + 受控任务队列。断言业务结果、事件次数与禁止副作用。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
74 / 85

## Slide 61
非功能设计：资源、时延与部署约束同步验收
选择自然高效的简单设计，测量关键路径，再依据预算定位热点
DDD 不要求新增 SA 或进程，模型边界优先落在现有部署内部
约束 | 实现决策 | 验收依据
常驻内存与容量 | 有界操作队列、快照保留、去重与日志回收 | 峰值 / 稳态内存、队列满与分配失败
操作时延 | 拆分受理、设备执行、拓扑确认和完成耗时 | 同场景基线、P95 / P99 与最坏情况
并发与锁 | 短临界区，设备等待不持锁 | 共享设备域互斥，独立域按能力并发
初始化与停止 | 装配根控制启动、注销、排空与销毁 | 冷启、服务重启、设备离线和回调在途
接口与安全 | 复用权限入口、日志脱敏、保持 ABI 约束 | 契约测试、敏感字段、链接与装载检查
资源与时延目标由产品和平台基线确定，方案不凭空承诺百分比或毫秒收益。
技术附录 B / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 B / 详细参考
返回目录
75 / 85

## Slide 62
版本与代次：每种标识只维护一种有效性
SessionRef 统一表示端点会话，报告中的 sessionEpoch 与 loadGeneration 不再新增同义字段
标识与作用域 | 维护与失效规则 | 使用约束
OwnerVersion | 各 Owner 提交推进 revision 重建更换 ownerEpoch | 同 epoch 内比较 revision TopologyVersion 也是 OwnerVersion
DeviceEpoch | 按 DeviceId 标识复位生命周期 设备复位影响其关联端点 | 设备范围由能力与协议确定 不假定一个 slot 对应一台设备
SessionRef | DeviceId / DeviceEpoch + EndpointId / endpointGeneration | 换卡、相关绑定或应用重建推进 应用作用域由接口明确
recordsGeneration | 同会话刷新或重载推进 LoadSession 绑定 SessionRef 与请求集合 | 写缓存前校验本轮归属 loadGeneration 仅为报告别名
requestId / StepToken | 请求对应单命令 步骤 token = 操作 + 步骤 + 尝试 + 会话 | 发起时固定关联，不补贴当前代次 操作引起的新会话需有转换证据
inputVersions | 组合视图、有效角色和资源决策 记录所消费的 Owner 版本 | 提交前按规则复核必要输入 版本集合不提供全局原子性
RIL serial 保留传输关联，SessionRef 校验业务有效性，两者都不能撤销设备副作用。
技术附录 C 异步有效性与恢复协议
详细参考 P76–85
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
76 / 85

## Slide 63
异步回调：身份、代际与状态转换共同准入
同一操作的检查与更新原子执行，设备 I/O 位于临界区外
StepToken = operationId + stepId + attempt + SessionRef（定义见 P76）
// 示意伪代码：在受控串行执行器中
auto loaded = store.Load(id);
if (!loaded) return LoadFailed;
auto op = std::move(loaded.value());
const auto ver = op.Version();
auto action = op.TryObserve(token, evidence);
if (action.IsStale()) return IgnoreOrReconcile;
if (!store.SaveWithPendingAction(op, ver, action))
return ConflictOrStorageFailure;
// 后续 I/O 由持久待执行记录驱动
return AcceptedForDispatch;
检查与更新同一临界区
避免先检查、后无条件写入的竞态
新会话通过转换证据关联
旧步骤不能写新会话，已发生设备变化需重查
共享设备需要按设备域调度
只按 operationId 串行不足以保护共享硬件
设备不支持过期命令隔离时，必须落实串行发送、排空和事实重查，不能只靠本地 token。
技术附录 C / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
81 / 85

## Slide 64
C++ 生命周期：所有权与关闭协议必须显式
对象模型正确之后，仍需单独控制空指针、悬空引用和初始化顺序
跨异步边界传 ID 或有寿命保证的值，避免捕获栈引用与裸 this
// 回调寿命与任务准入示意
std::weak_ptr<Coordinator> weak = self;
Register([weak, token](DeviceResult r) {
auto owner = weak.lock();
if (!owner) return;
// 停止检查、登记与入队原子准入
owner->TryPostAndTrackOrRecover(token, r);
});
weak_ptr 只解决是否存活
串行执行、停止状态与任务投递失败仍需处理
RAII 与明确所有权
独占优先 unique_ptr，共享只读快照按需采用
显式装配与停止
先关闭入口，再注销、排空，最后销毁依赖
实例归属保持稳定
禁止为解依赖擅改跨 SO 单例与初始化方式
可失败的设备补偿需要显式执行并持久化结果，不能放进析构函数。
技术附录 C / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
82 / 85

## Slide 65
事件语义：领域事实、集成契约与技术通知
消息通过哪种机制传递，不能决定它是否属于领域事件
技术观测经规则校验形成事实，跨边界事件表达已提交的状态变化
信号示例 | 含义与分类 | 设计处理
SubscriptionSuspended | 订阅生命周期已经变更 可作为领域事实 | 记录身份与必要版本 有消费者需要时映射公开事件
TopologyChanged | Owner 已发布新拓扑版本 已提交事实的集成契约 | 携带版本与确认状态 通过稳定 DTO 通知消费者
SimReady / SubscriptionChanged | 只有定义 Ready 或 Changed 的具体含义 才能判断是否形成业务事实 | 区分卡应用可用、文件已加载与业务就绪 保持既有外部名称及通知契约
CallFunctionFinished HandlerMessageReceived | 函数返回或消息到达 技术执行与调度信号 | 保留技术机制 不得据此直接宣告业务成功
RIL / IPC 回调 | 设备观测或执行反馈 可能迟到、重复或不完整 | 先校验步骤、代际与设备事实 由 Owner 决定是否接受变化
领域事件不要求总线、异步化或 Event Sourcing。简单返回和既有技术消息可继续使用。
技术附录 C / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
83 / 85

## Slide 66
持久化与事件：崩溃窗口需要可恢复协议
需可靠通知的业务事实随状态提交记录，技术日志与普通消息保持原机制
本地原子提交与跨设备长操作分开处理
操作日志
意图 + 步骤 + 恢复依据
设备 I/O
发送后仍可能结果未知
事实重查
交由 Owner 接受结果
本地原子单元
聚合状态 + 待发布记录
投递器
失败重试
消费者
eventId + version 去重
状态提交之后发布跨上下文集成事件
按恢复需要选同库 outbox 或轻量日志，允许重复投递与幂等处理，不强制引入消息框架。
技术附录 C / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
84 / 85

## Slide 67
异常设计：用明确语义减少特殊处理
将可预期的重复和未知结果纳入状态协议，保留真实失败与兼容约束
错误处理集中到拥有相应知识的模块，调用方依赖稳定且可解释的结果
通过定义规避的是可消除的特殊情况。权限拒绝、设备故障和结果未知不会因抽象而消失。
场景 | 候选内部语义 | 必须保留的约束
同一请求重复到达 | 同键同内容复用操作和结果 同键异内容返回冲突 | 权限、作用域与幂等窗口明确 重启后保持约定语义
目标已满足 | 若契约允许，返回已满足结果 避免重复发送设备命令 | 确认当前事实与资格 旧接口行为由 ACL 保持
迟到 / 重复回调 | 统一入口检查步骤、代次与状态 过期结果不直接推进旧操作 | 设备仍可能发生真实变化 必要时重查并交 Owner 接受
超时 / 取消 / Reset | 副作用未知进入核实或恢复 持续查询当前事实和操作结果 | 不能当作失败无副作用 不能通过默认成功掩盖错误
权限 / 硬件 / 存储失败 | 按责任分类并记录可诊断原因 结果与内部状态分别映射 | 真实失败仍对外可见 错误码改变需批准与版本化
技术附录 C / 详细参考
多 SIM 架构重构 · V24 / 技术附录 C / 详细参考
返回目录
85 / 85